## Slide 1
一、软塑粉质黏土成为流塑粉质黏土原因
二、溶洞复杂多样性分析
xxx段公路改建工程穿跨越xxx地立交桥桩基复杂多样性报告
三、溶洞各种治理方法

## Slide 2
一、软塑粉质黏土成为流塑粉质黏土原因
（1）软塑层粉质粘土（承载力<100Kpa）含水量饱和，遇水膨胀后使孔径缩小，成为淤质流塑粘土。
（2）地勘取芯样钻头对地层的扰动性小，冲击钻钻头大又重，钻头在孔内对土层扰动性大，钻头上下冲击时带动孔内泥浆对土层造成巨大的压力，使孔壁土层无法承受，造成流塑状态（淤泥）。
（3）分布范围：0#台至17#台

## Slide 3
1、现象：缩孔（孔径小于设计孔径）。
1.8m
1.6m
自由落钻及卡钻
硬塑层
软塑层（流塑层黏土）

## Slide 4
缩孔严重
1.5m
1.8m
1.8m
2.危害:产生卡钻，埋钻，粘钻，无法进尺，钢筋笼的混凝土
保护层过小及降低桩承载力的质量问题。
硬塑层
软塑层（流塑层黏土）

## Slide 5: 3、治理：采用多次抛片石，多次复钻挤压，机械护壁。
抛填片石
硬塑层
软塑层（流塑层黏土）

## Slide 6
多次复钻挤压

## Slide 7
治理后效果

## Slide 8
二、溶洞复杂多样性分析
因为本桥石灰岩形成时间（年代久远）及地下水丰富，为溶岩发育创造了良好条件，加快了溶洞、溶沟、溶槽及地下河的形成，并且数量多、体积大（溶洞最大高度25m）、又极其复杂（单个溶洞、串珠溶洞、溶沟、溶槽、地下河、石笋、石幔、石柱、孤石、探头石等相互共生），造成隐蔽性强。由于溶洞复杂多变，地勘的钻机钻头面积小，直径为9cm，所取芯样只代表周边小范围。地勘钻探时很难探明溶洞的几何尺寸及分布情况。

## Slide 9
1地下塔林
溶洞
3m
6m
孔径1.8m
钻探孔径0.09m
钻探位于石柱上有1#墩3#桩和4#墩等

## Slide 10
地下塔林
孔径1.8m
钻探孔径0.09m
1m
7m

## Slide 11
2.石桥石树
石桥
溶洞
溶洞

## Slide 12
石树
溶洞
溶洞
溶洞
溶洞
石树

## Slide 13
3. 溶洞探头石
探头石
溶洞

## Slide 14
溶洞
溶洞

## Slide 15
4. 洞中洞
溶洞
溶洞
溶洞
溶洞

## Slide 16
溶洞
溶洞
溶洞

## Slide 17
5. 溶沟溶槽溶洞（共生）
溶洞
溶洞
溶沟
溶槽

## Slide 18
溶洞
溶洞
溶沟
溶槽
溶沟

## Slide 19
孔径1.8m
6.溶洞壁
溶洞壁上有6#墩2#桩等
钻探孔径0.09m
溶洞

## Slide 20
孔壁位于溶洞边缘有17#墩2#桩等
半填充溶洞
孔径1.8m
钻探孔径0.09m

## Slide 21
7.溶沟溶槽共生
溶沟
溶槽
溶槽
溶槽

## Slide 22
三、溶洞各种治理方法
（1）钢护筒护壁法
（2）注浆法
（3）片石、粘土和水泥筑壁法

## Slide 23
钢护筒护壁法
第一步：采用1.9米的钻头，钻进溶洞顶板

## Slide 24
钢护筒护壁法
第二步：采用片石回填法处理斜面

## Slide 25
钢护筒护壁法
第三步：采用片石回填复钻处理探头石等不良地质，确保孔壁垂直。

## Slide 26
钢护筒护壁法
第四步：片石轻微护壁后，钻进至设计孔底高程

## Slide 27
钢护筒护壁法
第五步：安装1.8米的钢护筒

## Slide 28
钢护筒护壁法（总结）
优点：灌注桩基混凝土，超方量在可控范围以内。
缺点：1，在技术上施工工艺复杂，需先片石护壁钻进成孔再安装钢护筒，工期延长。
2，质量上会造成桩中点误差偏大，安装钢护筒很难确保垂直度。
3，安装钢护筒难度大，钢护筒与岩层摩擦系数大，甚至无法安装至溶洞底。
4，安全隐患大，成孔后，安装钢护筒周期长，容易塌孔。
5，在经济上，安装机械设备费用为2500元/米，钢护筒材料费5800元/米

## Slide 29
2.注浆法
溶
洞
砂浆

## Slide 30
2注浆法（总结）
优点：减少塌孔机率及范围 。
缺点：1，从技术上：砂浆无法把大溶洞填饱和，桩基施工时也会漏浆。
2，质量上：对溶洞斜面探头石等不良地质没有起到作用。
3，在经济上：大面积处理，砂浆用量大，随着溶沟溶槽流失 ，用量无法控制，增大 工程造价。

## Slide 31
3，片石、粘土和水泥筑壁法
第一步：进入溶洞后，反复抛填片石，反复挤压，形成孔壁骨架
纯片石

## Slide 32
3，片石、粘土和水泥筑壁法
第二步：反复抛填片石粘土混和物，反复挤压加固孔壁（片石粒径小30cm，石土比例8：2）
石土混和物

## Slide 33
3，片石、粘土和水泥筑壁法
第三步： 反复回填小片石、粘土、水泥混和物加固孔壁（片石粒径小10cm，石土水泥比例为：4：4：2）
石土水泥混和物

## Slide 34
3，片石、粘土和水泥筑壁法
第四步：钻进设计高程后，抛填水泥粘土混和物进行扫孔，用量按孔深每3米一包水泥造浆挤压，直至无漏浆为止

## Slide 35
3，片石、粘土和水泥筑壁法（总结）
优点：1，从质量上，确保桩基的垂直度，加厚了钢筋保护层，增加了桩与地层的摩擦力，加大了桩基的承载力。
2，从技术上施工工艺简单，加快了施工进度。
3，安全上，进溶洞漏浆后及时回填，处理时间短，避免大面积坍塌事故发生。
4，从经济上造价成本低。
缺点：灌注混凝土轻度超方量。

## Slide 36
4.总结
综合以上三种方法，片石、粘土、水泥筑壁法，具有以下优势：
1，技术最优
2，安全最可靠
3，质量最佳
4，经济最省。

## Slide 37: 谢谢观赏